Приложение №1

к Договору № 29/09-С от 29.09.2015 г.

| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» ____________________ /Педан А.Г./ «___» ____________ 2015 г. | СОГЛАСОВАНО ________________ /Климин М.В./ «___» _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на установку ограждений из металлических столбов и сетки-рабицы (с полимерным покрытием, цвет – зеленый) высотой 1,5 м общей протяженностью 270 мп на участках, в т.ч.:

- 110 мп на участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, проезд №1, участок 11;

- 160 мп на участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, проезд №1, участок 12.

- Произвести установку заборов из металлических столбов и сетки-рабицы общей протяженностью 270 мп, соблюдая следующие условия:

- использовать для работы металлическую трубу диаметром 45мм с наваренными тремя крючками из стальной проволоки (для крепления сетки-рабицы) и шляпкой-заглушкой сверху, загрунтованную коричневым грунтом;

- установку в грунт производить на глубину не менее 800мм, тщательно выверять вертикали;

- использовать сетку-рабицу шириной 1,5м с полимерным покрытием (цвет - предпочтительно зеленый);

- расстояние между столбами – не менее 2,5м.

РАЗРАБОТАЛ:_______________ Кузнецов С.Н.